## Slide 1: Thiết kế logic số (VLSI design)
Bộ môn KT Xung, số, VXL
quangkien82@gmail.com
https://sites.google.com/view/trinhquangkien/Courses/dld
14 August 2018

## Slide 2
Thời lượng: 3 tiết bài giảng
Mục đích: Cách đánh giá hiệu quả của thiết kế, vai trò của yếu tố thuật toán trong bài toán thiết kế số, các thuật toán cơ bản của khối cộng, khối dịch.
Nội dung: Khối cộng thấy nhớ trước. Khối dịch không sử dụng toán tử.
Mục đích, nội dung

## Slide 3
Serial Adder
Đánh giá hiệu quả của sơ đồ thiết kế?

## Slide 4
Definition
Đn1: Một lớp trễ (level) là độ trễ của một cổng logic bất kỳ 2 đầu vào.
Đn2:Cổng tương đương là một cổng logic bất kỳ 2 đầu vào.

## Slide 5
Serial Adder
Tài nguyên 5 x N
Tốc độ 2 x N +1

## Slide 6
Carry generation & Carry propogation
gi = ai and bi = ai.bi
– carry generation gi = 1 (ai, bi =1) - bit nhớ sinh ra ở vị trí thứ i của chuỗi nhớ
pi = ai or bi = ai + bi
carry propogation. pi = 1 - tại vị trí thứ i sẽ cho phép bit nhớ ở phía trước nếu có lan truyền qua.

## Slide 7
Calculation carry based on P & G
c0 = g0 + Cin.P0
c1 = g1 + g0.p1 + Cin.p0.p1
= g1 + c0 .p1
c2 = g2 + g0.p1.p2 + g1.p2 + Cin.p0.p1.p2
= g2 + c1 .p2
c3 = g3+g0.p1.p2.p3+g1.p2.p3+g2.p3+ Cin.p0.p1.p2.p3
= g3 + c2 .p3

## Slide 8
Calculation carry based on P & G
c0 = g0 + Cin.P0
c1 = g1 + g0.p1 + Cin.p0.p1
= g1 + c0 .p1
c2 = g2 + g0.p1.p2 + g1.p2 + Cin.p0.p1.p2
= g2 + c1 .p2
c3 = g3+g0.p1.p2.p3+g1.p2.p3+g2.p3+ Cin.p0.p1.p2.p3
= g3 + c2 .p3

## Slide 9
CLA
g0 = g0
g01 = g1 + g0.p1
g02 = g2 + g0.p1.p2 + g1.p2
g03 = g3+g0.p1.p2.p3+g1.p2.p3+g2.p3
p0 = p0
p01 = p0 . p1
p02 = p0 . p1. p2
p03 = p0 . p1 . p2 . p3

## Slide 10
CLA
c3 = g03 + Cin . p03
c7 = g47 + g03 .p47 + Cin . p03 . p47
c12 = g811 + g47 . p811 + g03 .p47 . p811 + Cin . p03 . p47 . p811
c15 = g1215 + g811 . p1215 + g47 . p811 . p1215 + g03 .p47 . p811 . p1215 + Cin . p03 .
Lớp trễ | p | G
1 | pi = ai + bi (với i =0 -3) | gi = ai . bi (với i =0 -3)
2 | p01, p12, p23 | g0p1, g1p2, g2,p3
3 | P03 | g01, g23 = (g3+g2p3)
4 | -- | g02, g01p23
5 | -- | g03

## Slide 11
CLA design for 16 bit adder

## Slide 12
Nội dung: Khối nhân số nguyên có dấu và không dấu sử dụng thuật toán cộng dịch trái, cộng dịch phải, Mã hóa Booth.

## Slide 13
3/15
Binary multiplication
x . a = x0.a+2.x1.a+ 22x2.a+23.x3.a
với x = x3x2x1x0, a = a3a2a1a0
0101 - số bị nhân multiplicand
0111 - số nhân multiplier
-------
0101 - tích riêng partial products
0101
0101
0000
-------
0100011 - kết quả nhân product

## Slide 14
Tốn tài nguyên
Tốc độ chậm
ITERATION STRUCTURE

## Slide 15
Right-shift-add EXAMPLE
a 0 1 0 1
x 0 1 1 1
----------------------
2P(0) 0 0 0 0 0
P(0) 0 0 0 0 -> KHỞI TẠO GIÁ TRỊ 0
+x0.a 0 1 0 1 -> P1
----------------------
2p(1) 0 0 1 0 1 -> ADDING 0 + P1
P(1) 0 0 1 0 1 -> SHIFTING
+x1.a 0 1 0 1 -> P2
----------------------
2p(2) 0 0 1 1 1 1 -> P1 + 2P2
P(2) 0 0 1 1 1 1 -> SHIFTING
+x2.a 0 1 0 1
----------------------
2p(3) 0 1 0 0 0 1 1 -> ADDING P1 + 2P2 + 2^2P3
P(3) 0 1 0 0 0 1 1 -> SHIFTING
+x3.a 0 0 0 0
----------------------
P(4) 0 0 1 0 0 0 1 1 -> ADDING P1+2P2+2^2P3+ 2^3P4
P 0 0 1 0 0 0 1 1 -> PRODUCT

## Slide 16
Right-shift add - Multiplier

## Slide 17
Left-shift-add EXAMPLE
a 0 1 0 1
x 0 1 1 1
----------------------
P(0) 0 0 0 0
2P(0) 0 0 0 0 0 -> KHỞI TẠO GIÁ TRỊ 0
+x3.a 0 0 0 0 -> P4
----------------------
p(1) 0 0 0 0 0 -> ADDING 0 + P4
2P(1) 0 0 0 0 0 0 -> SHIFTING
+x2.a 0 1 0 1 -> P3
----------------------
p(2) 0 0 0 1 0 1 -> ADDING P3 + 2P4
2P(2) 0 0 0 1 0 1 0 -> SHIFTING
+x1.a 0 1 0 1 -> P2
----------------------
p(3) 0 0 0 1 1 1 1 -> ADDING P2 + 2P3 + 2^2P4
2P(3) 0 0 0 1 1 1 1 0 -> SHIFTING
+x3.a 0 1 0 1
----------------------
P(4) 0 0 1 0 0 0 1 1 -> ADDING P1 + 2P2 + 2^2P3 + 2^3P4
P 0 0 1 0 0 0 1 1 -> PRODUCT

## Slide 18
Left-shift add - Multiplier

## Slide 19
2’complement number representation
2’s complement number
xn-1 xn-2… x1 x0 = -2n-1xn-1 +2n-2xn-2 + … + 2x1 + x0
Signed (1010)= -6
Unsigned(1010)= 10
Bù 1 (A) = not A
Bù 2 (A) = not A+1
Tính chất 1: Bù 2(A) = - A
Tính chất 2: Signed extend không làm thay đổi giá trị của một số dạng bù 2
-4 = (1100)4 bit = (11111100)8-bit

## Slide 20
Booth-2 formula
xn-1 xn-2… x1 x0 = -2n-1xn-1 +2n-2xn-2 + … + 2x1 + x0
!PROBLEM: Không áp dụng được sơ đồ số nguyên không dấu
xn-1 xn-2… x1 x0
= -2n-1xn-1 +2n-2xn-2 + … + 2x1 + x0
= -2n-1xn-1 + 2n-1xn-2 -2n-2xn-2 + … + 22 x1 – 2 x1 + 2 x0 –x0 + 0
= 2n-1 (- xn-1 + xn-2) +2n-2 (-xn-2 + xn-3 )+ … + 2(-x1 + x0) + (-x0 + 0)
= 2n-1 bn-1 +2n-2 bn-2 + … + 2b1 + b0
bi = (-xi + xi-1) với i = -1, n-2, và x-1 = 0.

## Slide 21
Radix-2 booth encoding
xi | Xi-1 | bi
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | -1
1 | 1 | 0
x 0 1 1 1 x = + 7
b 1 0 0-1

## Slide 22
Booth2- Multiplier

## Slide 23
Booth-4 formula
x2n-1x2n-2…x1x0
= -22n-1x2n-1 +22n-2x2n-2 + … + 2x1 + x0
= -22n-22.x2n-1 + 22n-2x2n-2 +22n-2x2n-3 - 22n-42.x2n-3 + 22n-4x2n-4 +22n-4 x2n-5 + … - 2.2. x1 + 2 x0 + 2. 0
= 22n-2 (- 2x2n-1 + x2n-2 + x2n-3) +22n-4 (-2x2n-3 + x2n-4 + x2n-5)+ … + (-2x1 + x0 + 0)
bi = (- 2x2i+1 + x2i + x2i-1) với i = 0, 1, 2, … n-1

## Slide 24
xi+1 | xi | xi-1 | Radix-4 Booth encoding
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 2
1 | 0 | 0 | -2
1 | 0 | 1 | -1
1 | 1 | 0 | -1
1 | 1 | 1 | 0
x 0 1 1 0 1 0 (0) x = + 26
b 2 -1 -2

## Slide 25
Booth-4 Multiplier

## Slide 26
Nội dung: Khối chia số nguyên có dấu và không dấu. Phương pháp tiết kiệm tài nguyên thiết kế bằng cấu trúc lặp cứng

## Slide 27
Restoring division
------------------------------
z 1 0 0 0 0 1 0 1
2^d 1 1 1 0
s(0) 0 |0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
2s(0) 0 |0 1 0 0 0|0 1 0 1
-2^4d 1 |1 0 0 1 0|
------------------------------
s(1) (0)|1 1 0 1 0|0 1 0 1
2s(1) 0 |1 0 0 0 0|1 0 1 restore
-2^4d 1 |1 0 0 1 0 q4 = 0
------------------------------
s(2) (1)|0 0 0 1 0 1 0 1
2s(2) 0 |0 0 1 0 1 0 1
-2^4d 1 |1 0 0 1 0 q3 = 1
------------------------------
s(3) (0)|1 0 1 1 1 0 1
2s(3) 0 |0 1 0 1 0 1 restore
+2^4d 0 |1 0 0 1 0 q2 = 0
------------------------------
------------------------------
s(4) (0)|1 1 1 0 0 1 q1 = 0
2s(4) 1 |1 0 1 0 1 restore
+2^4d 0 |1 0 0 1 0
------------------------------
S(5) = (1)|0 0 1 1 1 q0 = 1
s = 2s(5) = 0 1 1 1 = 7
q = 0 1 0 0 1 = 9
d = 1 1 1 0 = 14
-d = 1 0 0 1 0
z = 1 0 0 0 0 1 0 1 = 133
q = 0 1 0 0 1 = 9
S = 0 1 1 1 = 7
3/11
quangkien82@gmail.com

## Slide 28
Restoring division structure

## Slide 29
Non-restoring division
8/11
quangkien82@gmail.com

## Slide 30
Signed division principle
Trị tuyệt đối của phần dư luôn giảm
Tổng quát hóa từ sơ đồ chia không phục hồi phần dư, nếu ta mã hóa qi khác đi như sau:
pi = 1 nếu s(i) và d cùng dấu
pi = -1 nếu s(i) và d khác dấu.
Ta vẫn có Z = p(i) * 2^i
Vấn đề: Đưa P về dạng biểu diễn bù 2
Yêu cầu với kết quả
1. Phần dư s cùng dấu với z
2. Trị tuyệt đối của s nhỏ hơn trị tuyệt đối của d.
9/11
quangkien82@gmail.com

## Slide 31
Signed division principle
Quy tắc chuyển đổi P về Q:
Chuyển tất cả các pi giá trị -1 thành 0. Gọi giá trị này là r = rk-1rk-2…r0. Suy ra qi = 2ri – 1.
Lấy đảo của rk-1, thêm 1 vào cuối r, giá trị thu được dưới dạng bù 2 chính là thương số
CHỨNG MINH TOÁN HỌC
10/11
Chương III: Thiết kế các khối số thông dụng quangkien82@gmail.com

## Slide 32
Signed division
11/15
Chương III: Thiết kế các khối số thông dụng quangkien82@gmail.com